AUDITU

## LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR

Documentul revizuit:

1. Selectarea pe tipuri de reglaj a energiei de echilibrare

2.Cod: TEL-.07.VI ECH-DN/240

| Nr. rev | Conţinutul reviziei | Autorul reviziei |
| --- | --- | --- |
|  |  | Nume şi prenume | Semnătura / Data |

C U P R I N S

|  |  | Pag |
| --- | --- | --- |
| Pagina frontală | ............................................................... | 1 |
| Lista de control a reviziilor | ............................................................... | 2 |
| Cuprins | ............................................................... | 3 |
| 1. Scop | ............................................................... | 4 |
| 2. Domeniu de aplicare | ............................................................... | 4 |
| 3. Definiţii şi prescurtări | ............................................................... | 4 |
| 4. Documente de referinţă | ............................................................... | 4 |
| 5. Responsabilităţi | ............................................................... | 4 |
| 6. Selectarea pe tipuri de reglaj a energiei de echilibrare | ……….................................................... | 5 |

- SCOP

Procedura are ca scop stabilirea criteriilor si a modului de selectie pe fiecare tip a energiei de echilibrare în cadrul sistemului informatic al Pieţei de Echilibrare.

- DOMENIU DE APLICARE

Prezenta procedură se aplică de către Operatorul de Transport şi de Sistem in cadrul procesului de selectie a energiei de echilibrare.

- DEFINITII ŞI PRESCURTARI

  - Definiţii

3.1.1.	Conform Codului Tehnic al Reţelei Electrice de Transport

3.1.2.	Conform Codului Comercial al Pieţei Angro de Energie Electrică

3.1.3.	Bloc de timp de reglaj secundar - Numarul de intervale de dispecerizare pentru care s-a identificat necesitatea utilizarii energiei de echilibrare corespunzatoare Reglajului Secundar

3.1.4.	Bloc de timp de reglaj terţiar rapid –  Numarul de intervale de 5 minute cuprinse intre momentul de timp Start si momentul de timp Stop pentru care s-a identificat necesitatea utilizarii energiei de echilibrare corespunzatoare Reglajului Tertiar Rapid

3.1.5.	Bloc de timp de reglaj terţiar lent – Numarul de intervale de dispecerizare pentru care s-a identificat necesitatea utilizarii energiei de echilibrare corespunzatoare Reglajului Tertiar Lent

3.1.6.	Timp selectare – durata de timp intre momentul in care este solicitata crearea Ordinii de Merit si momentul de timp in care Ordinea de Merit devine efectiva.

3.2.	Prescurtări

3.2.1.	Conform Codului Comercial al Pieţei Angro de Energie Electrica

    - PRE– Parte Responsabila cu Echilibrarea

    - PPE- Participant la Piaţa de Echilibrare

    - OTS – Operatorul de Transport şi de Sistem – TRANSELECTRICA S.A.

    - OPE – Operatorul  Pieţei de Echilibrare

4.	DOCUMENTE DE REFERINŢǍ

  - Codul Comercial al Pieţei Angro de Energie Electrică

  - Manualul Calităţii al CNTEE Transelectrica SA, cod TEL-MC-ISO

  - Codul Tehnic al Reţelei Electrice de Transport

  - Ghidul de utilizare al Sistemului informatic al Pieţei de Echilibrare

- RESPONSABILITǍŢI

5.1.  Responsabilitatile PPE si PRE

PPE, respectiv PRE sunt responsabile pentru exactitatea informatiilor pe care au obligatia sa le transmita la OTS şi OPE in conformitate cu prevederile Codului Comercial al Pietei Angro de Energiei Electrica.

5.2. Operatorul Pieţei de Echilibrare:

Verifică şi validează informatiile primite de la PPE, respectiv PRE.

- MODUL DE SELECTIE PE TIPURI A ENERGIEI DE ECHILIBRARE

6.1 Selectarea Energiei de Echilibrare corespunzatoare Reglajului Secundar

Ordinea de Merit pentru Energia de Echilibrare corespunzatoare Reglajului Secundar se stabileste pe baza intregului bloc de timp pentru care s-a identificat necesitatea utilizarii unei anumite benzi de reglaj corespunzatoare Reglajului Secundar si a tuturor Ofertelor Zilnice Validate ale Unitatilor Dispecerizabile calificate pentru Reglaj Secundar pentru fiecare Interval de Dispecerizare cuprins in blocul de timp.

    - Pentru fiecare Unitate Dispecerizabila calificata pentru Reglaj Secundar si care este sincronizata cu SEN (a fost programată prin notificarea fizică să funcţioneze), pentru fiecare Interval de Dispecerizare cuprins in blocul de timp de Reglaj Secundar, ofertele pentru reglaj secundar sunt determinate prin selectarea doar acelor parti ale perechilor Pret-Cantitate care se afla in banda de reglaj secundar, conform caracteristicilor tehnice din baza de date a sistemului informatic al PE.

In figura de mai sus notatiile au urmatoarea semnificatie:

Pmin – puterea neta activa minima tehnic, cu asigurarea reglajului primar, a Unitatii Dispecerizabile

Pnot fizica  - puterea programată de functionare a Unitatii Dispecerizabile in Intervalul de Dispecerizare – este valoarea transmisa de PRE in cadrul Notificarilor Fizice şi aprobată de OTS

Pdisponibila – puterea disponibila orara a Unitatii Dispecerizabile – este valoarea transmisa de PPE prin intermediul Declaratiei de Disponibilitate

Pmax – puterea neta activă maxima instalata, cu asigurarea reglajului primar, a Unitatii Dispecerizabile

Daca banda de reglaj secundar depaseste Pdisponibila, va fi selectata doar o banda simetrica (semibanda corespunzătoare Reglajului de Creştere de Putere egală cu semibanda corespunzătoare Reglajului de Reducere de Putere), care nu va depasi Pdisponibila .

    - Daca banda de reglaj secundar depaseste Pmin, va fi selectata doar o banda simetrica, ce nu va depasi Pmin .

    - Perechile Pret-Cantitate si partile din perechile Pret-Cantitate din Ofertele Zilnice Validate care sunt selectate pentru Reglaj Secundar sunt impartite in Reglaj Secundar de Reducere de Putere respectiv Reglaj Secundar de Crestere de Putere.

    - Preturile Ofertei de Reglaj Secundar de Reducere de Putere sunt inmultite cu (-1) pentru ca ordinea acestora sa se inverseze:

    - Ofertele de Reglaj Secundar de Crestere de Putere respectiv Reducere de Putere sunt combinate in modul urmator:

Rezultatul combinarii perechilor Pret-Cantitate arata banda de reglaj secundar maxima care poate fi oferita de Unitatea  Dispecerizabila in Intervalul de Dispecerizare “t”.

    - Ofertele de reglaj secundar pentru toate Intervalele de Dispecerizare din blocul de timp de reglaj secundar, pentru fiecare Unitate Dispecerizabila, sunt cumulate in modul urmator:

Pentru a fi selectată, o unitate dispecerizabila trebuie sa aiba o oferta pentru fiecare interval de dispecerizare al blocului de timp de reglaj secundar.

    - Rezultatul acestei agregari poate fi vazut în figura de mai jos:

    - Aceste operatiuni se repeta pentru toate unitatile dispecerizabile disponibile care pot participa la reglajul secundar:

    - Solutia economica este gasita prin selectarea perechilor Pret-Cantitate in ordinea crescatoare a preturilor din Ordinea de Merit:

    - Cantitatile selectate vor fi impartite pentru fiecare unitate dispecerizabila:

    - Aceste cantitati vor fi impartite pentru fiecare interval de dispecerizare pentru fiecare Unitate Dispecerizabila si se vor inregistra in baza de date a sistemului informatic al PE :

Pentru fiecare interval de dispecerizare al blocului de timp de reglaj secundar, cel mai mare pret al unei cantităţi acceptate parţial sau integral va determina preţul marginal pentru Energie de echilibrare corespunzătoare Reglajului Secundar de Creştere de Putere.

Cel mai mic preţ al unei perechi Preţ-Cantiate acceptate parţial sau integral va determina preţul marginal pentru Energie de Echilibrare corespunzătoare Reglajului Secundar de Reducere de Putere.

6.2 Selectarea Energiei de Echilibrare corespunzatoare Reglajului Tertiar Lent

Ordinea de merit este creată având la bază întreagul bloc de timp de Reglaj Terţiar Lent şi toate ofertele disponibile.

1	Pentru fiecare unitate dispecerizabilă se determină oferta disponibilă pentru reglaj terţiar lent respectînd viteaza de incărcare/descărcare.

2	Pot participa la acest tip de reglaj doar unităţile dispecerizabile cu Pnot fizică ≠ 0 si cele capabile să pornească înainte de începutul primului interval de dispecerizare al blocului de timp de Reglaj Terţiar Lent (pentru care s-a identificat necesitatea selectarii energiei de echilibrare corespunzatoare reglajului tertiar lent).

3	De asemenea Consumurile dispecerizabile pot să participe la acest tip de reglaj.

4	Disponibilul de reglaj pentru Crestere de Putere, respectiv Reducere de Putere este calculat tinand cont de viteza de incărcare/descărcare a fiecărei unităţi, luata din baza de date a sistemului informatic al PE.

6.2.1 Selectarea Reglajului Terţiar Lent de Reducere de Putere

1	În cazul în care o unitate dispecerizabilă este selectată pentru reglaj secundar în cîteva intervale de dispecerizare din blocul de timp de reglaj tertiar lent, oferta selectată pentru reglaj terţiar lent nu poate depasi Pmin., deoarece în acest caz unitatea ar trebui să fie oprită şi în consecinţă, nu ar putea participa la reglajul secundar.

Pdeja selectată : este cantitatea de energie de echilibrare, în MWh, corespunzătoare reglajului secundar, terţiar rapid şi terţiar lent care a fost selectată (folosită) deja pentru respectiva unitate dispecerizabilă şi intervalele de dispecerizare corespunzătoare.

- În cazul în care unitatea dispecerizabilă nu este selectată pentru reglaj secundar şi dacă viteza de descărcare a respectivei unităţi inmultita cu timp selectare este mai mare decât puterea programată prin notificarea fizică, unitatea poate oferi mai mult decât Pmin  pentru reglaj terţiar lent şi în consecinţă, poate fi chiar oprită.

2	Se însumează ofertele pentru reglaj terţiar lent pentru fiecare interval de dispecerizare şi pentru fiecare unitate şi sunt identificate primele perechi Pret-Cantitate care nu pot fi impărţite ale unităţilor care nu participă la reglaj secundar:

3	Ordonarea perechilor preţ-cantitate se face in ordinea descrescatoare a pretului.

Pentru aceasta, ordinea ofertelor este inversată multiplicând preţul cu (-1).

- Preţul de pornire este adăugat la ultimul bloc care nu poate fi împărţit pentru unităţile care vor fi oprite.

- Reglajul terţiar lent pentru Reducere de Putere este selectat din Ordinea de Merit rezultată.:

Perechile preţ-cantitate care nu pot fi împărţite ale unitatilor dispecerizabile şi cele corespunzătoare Consumurilor Dispecerizabile pot fi selectate doar in întregime.

6.2.2 Selectarea Reglajului Terţiar Lent de Creştere de Putere

1	Dacă o unitate dispecerizabilă a fost deja selectată cu o parte din oferta zilnică pe PE pentru reglaj secundar, terţiar rapid şi/sau tertiar lent pentru creştere de putere, aceasta va participa în continuare la reglajul terţiar lent de creştere de putere cu restul de oferte disponibile în blocul de timp considerat.

2	Ofertele pentru reglaj terţiar lent pentru fiecare interval de dispecerizare şi pentru fiecare unitate/consum dispecerizabil sunt cumulate:

3	Aceasta operatiune este reluată pentru toate unităţile/consumurile dispecerizabile care au oferte disponibile în intervalele de dispecerizare ale blocului de timp de reglaj terţiar lent.

4	Cantităţile oferite astfel obţinute sunt ordonate în ordinea de merit pentru reglaj terţiar lent de creştere de putere.

5	Reglajul terţiar lent de creştere de putere este selectat din ordinea de merit rezultată, începând de la cele mai ieftine blocuri către cele mai scumpe.

6	Perechile Preţ-Cantitate din ofertele corespunzătoare Consumatorilor Dispecerizabili pot fi selectate numai în întregime.

6.3 Selectarea Energiei de Echilibrare corespunzătoare Reglajului Terţiar Rapid.

Ordinea de merit este creata pe baza tuturor ofertelor disponibile pentru intervalele de dispecerizare cuprinse in blocul de timp de reglaj tertiar rapid.

1	Pentru fiecare unitate dispecerizabilă se determina ofertele disponibile pentru reglaj tertiar rapid.

2	Pot participa la acest tip de reglaj doar unitatile dispecerizabile cu Pnot fizica ≠ 0 si cele capabile sa porneasca inainte de inceputul primului interval de dispecerizare din blocul de timp de reglaj terţiar rapid (pentru care s-a identificat necesitatea selectarii energiei de echilibrare corespunzatoare reglajului tertiar rapid).

3	De asemenea Consumurile dispecerizabile pot sa participe la acest tip de reglaj.

4	Disponibilul de reglaj pentru Crestere de Putere, respectiv Reducere de Putere este calculat pe baza vitezelor de incărcare/descărcare a fiecărei unităţi.

6.3.1 Selectarea Reglajului Tertiar Rapid de Reducere de Putere.

Daca viteza de descarcare a unei unităţi dispecerizabile inmultita cu  timp selectare este mai mica decit puterea programată prin notificarea fizica sau dacă unitatea dispecerizabilă a fost selectată pentru furnizarea reglajului secundar, doar ofertele disponibile (mai puţin cele deja folosite pentru reglaj secundar, terţiar rapid şi/sau terţiar lent) pentru respectiva unitate intre Pnot. fizica si Pmin vor fi considerate in ordinea de merit pentru  reglaj tertiar rapid de reducere de putere.

5	Daca pentru o unitate dispecerizabilă care nu a fost selectată pentru furnizarea reglajului secundar, viteza de descarcare a unităţii inmultita cu timp selectare este mai mare decit puterea electrică programată prin notificarea fizica, atunci respectiva unitate poate fi coborita sub Pmin si in consecinta va fi oprita.

6	Cantităţile oferite pe fiecare interval de dispecerizare din blocul de timp de reglaj tertiar rapid şi pentru fiecare unitate/consum dispecerizabil sunt cumulate.

7	Sunt identificate Perechile Pret-Cantitate care nu pot fi impartite ale unitatilor dispecerizabile care nu participa la reglaj secundar.

8	Ordinea perechilor Pret-Cantitate este  inversata prin inmultirea cu (-1) a pretului.

9	Pentru stabilirea ordinii de merit pentru reglaj terţiar rapid, pretul de pornire recalculat este adaugat la preţul din perechea preţ-cantitate care nu poate fi impartită, în cazul unitatilor dispecerizabile care nu participă la reglajul secundar.

10	Reglajul tertiar rapid pentru Reducere de Putere este selectat din Ordinea de Merit rezultata:

Perechile preţ-cantitate care nu pot fi împărţite ale unitatilor dispecerizabile şi cele corespunzătoare Consumurilor Dispecerizabile pot fi selectate doar in întregime.

6.3.2 Selectarea Reglajului Tertiar Rapid de Crestere de Putere.

1	Doar ofertele disponibile intre Pnot. fizica si Pdisponibila (mai puţin cele deja folosite pentru reglaj secundar, terţiar rapid şi/sau terţiar lent) sunt considerate in ordinea de merit pentru reglaj tertiar rapid de crestere de putere.

2	Cantităţile oferite pentru reglaj tertiar rapid de crestere de putere sunt cumulate pentru toate intervalele de dispecerizare continute in blocul de timp de reglaj terţiar rapid si pentru toate unităţile/consumurile dispecerizabile.

3	Toate ofertele unităţilor/consumurilor dispecerizabile sunt combinate in ordinea de merit pentru reglaj tertiar rapid de crestere de putere.

4	Cantităţile de energie de echilibrare pentru reglaj tertiar rapid de crestere de putere sunt selectate din ordinea de merit incepand cu cele cu preturile cele mai mici catre cele cu preturile cele mai mari.

5	Perechile Pret-Cantitate din ofertele corespunzătoare Consumurilor dispecerizabile pot fi selectate doar in întregime.

6.4 Selectarea in cazul cand doua sau mai multe oferte au acelasi pret

In acest caz, selectarea se va face dupa criterii tehnice si/sau criterii de operare.

# Text boxes

Pnot fizica

Compania Naţională  de  Transport

al Energiei Electrice

TRANSELECTRICA S.A.

Procedura avizată de ANRE cu				APROBAT

Avizul nr. 40/11.11.2005				DIRECTOR GENERAL,

ing. Ion MERFU

PROCEDURA OPERAŢIONALA

Selectarea pe tipuri de reglaj a energiei de echilibrare

COD:TEL-.07.VI ECH-DN/240

Revizia: zero

Exemplar nr.:

Avizat: Director Adj. UNO – DEN –  ing. Marian Cernat

Verificat: ing. Laurentiu Urluescu

### Intocmit: ing. Mircea Anton

Drept de proprietate:

Prezenta procedura este proprietatea Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice

TRANSELECTRICA SA. Multiplicarea şi utilizarea partiala sau totala a acestui document este permisă

numai cu acordul scris al conducerii TRANSELECTRICA SA.

- iulie 2005 –

Pdisponibila

Pmin

0

b

d

c

a

0

Banda de Reglaj Secundar

P not fizica

b2

d

Selectie simetrica (crestere=reducere); nu se depaseste Pdisponibila

Pmax

Quantity (MW)

Pnot fizica

Pdisponibila

Pmin

0

b

d

c

a

b2+c1=c2+d

c2

c1

c2

P not fizica

c1

d1

b2

Banda

De Reglaj Secundar

Pmax

P not fizica

Pdisponibila

Pmin.

0

c

e

d

b

a

Quantity (MW)

Pmax

Banda de Reglaj Secundar

Selectie simetrica (crestere = reducere),

nu se va depasi Pmin.

a2

P not fizica

b2

d1

c1

c2

b2

c1

Reglaj Secundar de Crestere de Putere

d1

c2

Reglaj Secundar de Reducere de Putere

b2

c1

b1

Pmin

b2

c1

Reglaj Secundar de Reducere de Putere

Reglaj Secundar de Reducere de Putere

Pret x (-1)

d1

c2

b2

c1

Reglaj Secundar Reducere de putere

Reglaj Secundar Crestere de putere

1

2

3

Banda secundara oferita

Pret(c2)+Pret (c1) = 0

Cantitate(c2)

Cantitate(c1)-Cantitate(c2)

Cantitate (b2)

Pret(d1)+Pret (c1)

Pret(d1)+Pret(b2)

1

2

3

Banda Secundara oferita

Interval de Dispecerizare=1

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

2

1

2

3

2

Banda Secundara oferita

Interval de Dispecerizare=2

Banda Secundara oferita

Interval de Dispecerizare=3

Q1

Q2

Q3

1

2

3

1

2

3

2

1

2

3

2

Banda de reglaj secundar oferita pentru blocul de timp

1

2

3

1

2

3

2

1

2

3

2

1

2

3

2

3

2

1

2

3

2

Aceasta este cantitatea oferita pentru reglaj secundar a unitatii Dispecerizabile ”I” pentru fiecare interval de dispecerizare al blocului de timp de reglaj secundar

Qoferit
= MIN(Q1, Q2 ,Q3)

Qoferit

Unitatea Dispecerizabila a

1

2

3

1

2

3

2

1

2

3

2

+

+

=

Banda Secundara oferita de unitatile dispecerizabile a, b si c

Unitatea Dispecerizabila b

Unitatea Dispecerizabila c

Ordinea de Merit a ofertelor de reglaj secundar pentru toate Unitatile Dispecerizabile pentru intreg blocul de timp de reglaj secundar

Ordinea de Merit a ofertelor de reglaj Secundar

Necesarul de Banda de Reglaj Secundar

(se introduce manual de catre OTS)

Ofertele selectate pentru Banda de Reglaj Secundar

Ultimul bloc este selectat pina la Banda de reglaj secundar necesara

Pret

Ofertele selectate pentru Banda de Reglaj Secundar Necesara

Cantitate selectata pentru Unitatea Dispecerizabila a

Cantitate selectata pentru Unitatea Dispecerizabila b

Cantitate selectata pentru Unitatea Dispecerizabila c

0

Pmin

Pdisponibila

P not fizica

Cantitatile selectate pentru Reglaj Secundar vor fi marcate ca „deja selectate” si nu vor mai fi luate in considerare pentru alte tipuri de reglaj in toate intervalele de dispecerizare continute in acest bloc de timp de reglaj secundar

0

Pmin

Pdisponibila

P not. fizica

0

Pmin

Pdisponibilă

P not fizica

Pdeja_selectată_reducere
pentru reglaj secundar şi/sau terţiar

Viteza de descărcare x timp selectare

Pdeja_selectată_crestere
pentru reglaj secundar şi/sau terţiar

Viteza de incărcare x timp selectare

0

Pmin

Pdisponibilă

P not fizică

Cantitatea Oferită:
min(Viteza de descărcare x timp selectare,

Pnot fizică – Pdeja selectată – Pmin)

0

Pmin

Pnot fizică

Deja selectata pentru reglaj secundar şi/sau terţiar

P not fizică

Pdisponibila

Pmin

0

b

c

a

Pultim bloc

Partea din prima pereche Preţ – Cantitate la care cantitatea este egala cu Pmin  va  constitui o pereche Pret-Cantitate distincta care nu poate fi impartita

Preţul de pornire pentru acest interval de dispecerizare din baza de date în RON se recalculează în RON/MWh:
Preţ de pornire/Pultim bloc/ 1 oră

(valabil doar in cazul opririi grupului)

Preţ pornire/MWh

a2

Cantitatea selectată:
P not fizică

Pmin

Viteza de descărcare x timp selectare

a1

a1

P not fizică

b1

b1

tk

tultim

a2

Limita de selectare la scadere

0

tprim

Pdisponibila

Cantitatea cerută pentru reglaj terţiar lent de Reducere de Putere pentru intreg blocul de timp

Ofertele selectate

Preturile care vor fi plătite

0

Pmin

Pdisponibilă

P not fizică

Cantitate oferită :
min(Viteza de încărcare x timp selectare, Pdisponibilă – P not fizică – Pdeja selectată)

P not fizică

Deja selectate pentru Reglaj Secundar şi/sau Terţiar

Pdisponibilă

Viteza de Incarcare x timp selectare

1

2

3

Oferta reglaj terţiar lent creştere de  putere

Interval Dispecerizare 1

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

2

1

2

3

2

Oferta reglaj terţiar lent creştere de  putere

Interval Dispecerizare 2

Oferta reglaj terţiar lent creştere de  putere

Interval Dispecerizare 3

Q1

Q2

Q3

1

2

3

1

2

3

2

1

2

3

2

Reglaj terţiar lent de creştere de putere oferit
pentru blocul de timp

1

2

3

1

2

3

2

1

2

3

2

1

2

3

1

2

3

2

1

2

3

2

Qoferit
= MIN(Q1, Q2 ,Q3)

Qoferit

Cantitate cerută pentru reglaj terţiar lent de creştere de putere în blocul de timp de la  tprim la tultim

Oferte selectate

Preţurile care vor fi plătite pentru reglaj terţiar lent de creştere de putere

b2 + c1 = c2+d1

0

Pmin

Pdisponibila

P not fizica

Pdeja_selectata_reducere
pentru reglaj secundar şi/sau tertiar

Viteza de descarcare x timp selectare

Pdeja_selectata_crestere
pentru reglaj secundar şi/sau tertiar

Viteza de incarcare x timp selectare

0

Pmin

Pdisponibila

P not fizica

Viteza de descarcare x timp selectare

0

Pmin

P not fizica

Cantitatea selectata:
MIN(Viteza de descarcare x timp selectare, 
P not fizica – Pmin - Pdeja_selectata)

0

Pmin

Pdisponibila

P not fizica

Viteza de descarcare x timp selectare

0

Pmin

Pnot fizica

Cantitatea selectata :
Pnot fizica – Pdeja_selectata

Deja selectat pentru

Reglaj Secundar/Tertiar

Necesarul de Reglaj Tertiar Rapid de Reducere de putere de la tprim la tultim

Ofertele selectate

Preturile care vor fi platite

Unele blocuri pot fi selectate doar in intregime

0

Pmin

Pdisponibila

Pnot fizica

Viteza de incarcare

x timp selectare

Pnot fizica

Cantitate selectata :
MIN(Viteza de incarcare x timp selectare, 
Pdisponibila - P not fizica - Pdeja_selectata)

Pdisponibila

Cantitate ceruta pentru reglaj tertiar rapid de crestere de putere  în blocul de timp de la tprim la tultim

Oferte selectate

Preturile care vor fi platite

b2

a2 + b1 = b2

Pret

Cantitate

Cantitate