AUDITU

## LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR

Documentul revizuit:

#### Algoritm de calcul al energiei de echilibrare realizate din ordinul de dispecer si al dezechilibrului de la notificare

2.Cod: TEL-.07.VI ECH-DN/271

| Nr. rev | Conţinutul reviziei | Autorul reviziei |
| --- | --- | --- |
|  |  | Nume şi prenume | Semnătura / Data |

C U P R I N S

|  |  | Pag |
| --- | --- | --- |
| Pagina frontală | ............................................................... | 1 |
| Lista de control a reviziilor | ............................................................... | 2 |
| Cuprins | ............................................................... | 3 |
| 1. Scop | ............................................................... | 4 |
| 2. Domeniu de aplicare | ............................................................... | 4 |
| 3. Definiţii şi prescurtări | ............................................................... | 4 |
| 4. Documente de referinţă | ............................................................... | 4 |
| 5. Responsabilităţi | ............................................................... | 4 |
| 6. Calculul energiei de echilibrare realizate din ordinul de dispecer | ……….................................................... | 5 |

- SCOP

Procedura are ca scop prezentarea modului de calcul al energiei de echilibrare realizate din ordinul de dispecer si al dezechilibrului de la notificare.

- DOMENIU DE APLICARE

Prezenta procedură se aplică de către Operatorul Pieţei de Echilibrare,  in etapa de Calcule Preliminare, la stabilirea datelor necesare OD pentru calculul de decontare a energiei de echilibrare.

- DEFINITII ŞI PRESCURTARI

  - Definiţii

3.1.1.	Conform Codului Tehnic al Reţelei Electrice de Transport

3.1.2.	Conform Codului Comercial al Pieţei Angro de Energie Electrică

3.2.	Prescurtări

3.2.1.	Conform Codului Comercial al Pieţei Angro de Energie Electrica

    - PRE– Parte Responsabila cu Echilibrarea

    - PPE- Participant la Piaţa de Echilibrare

    - OTS – Operatorul de Transport şi de Sistem – TRANSELECTRICA S.A.

    - OPE – Operatorul  Pieţei de Echilibrare

    - UD -Unitate dispecerizabila

    - OD-Operatorul de decontare

    - Sold – suma algebrica a ordinelor de dispecer tinand cont de sensul de reglaj, in [MWh]

4.	DOCUMENTE DE REFERINŢǍ

  - Manualul Calităţii al CNTEE Transelectrica SA, cod TEL-MC-ISO

  - Codul Comercial al Pieţei Angro de Energie Electrică

  - Codul Tehnic al Reţelei Electrice de Transport

  - Ghidul de utilizare al Platformei de Programare, disponibil pe site-ul Operatorului Pieţei de Echilibrare

  - Procedura Selectarea pe tipuri a energiei de echilibrare, cod TEL-.07.VI ECH-DN/240

- RESPONSABILITǍŢI

5.1. Operatorul Pieţei de Echilibrare este responsabil pentru implementarea prezentei proceduri in etapa de Calcule Preliminare cand se stabilesc datele necesare OD pentru calculul de decontare conform prevederilor  sectiunilor 14.6.1 si 14.8.1 din  Cod Comercial al Pietei Angro de Energie Electrica..

5.2. OTS transmite valorile energiilor de echilibrare stabilite conform prezentei proceduri la Operatorul de Decontare,in formatul si la termenele stabilite in Codul Comercial al Pietei Angro de Energie Electrica si in procedurile conexe acestuia.

#### 6. Calculul energiei de echilibrare realizate din ordinul de dispecer

6.1 Date de intrare.

Pentru fiecare interval de dispecerizare calculul energiei de echilibrare realizate din ordinul de dispecer si valoarea acesteia pentru fiecare UD se face pe baza urmatoarelor date:

- Notificarea fizica a UD;

- Ordinul de dispecer;

- Ofertele de energie de reglaj ale respectivului productor pentru intervalul de dispecerizare;

- Valoarea masurata.

6.2 Calculul energiei de echilibrare realizate din ordinul de dispecer pentru reglaj secundar.

Pentru fiecare UD care a fost selectata pentru a livra energie de echilibrare corespunzatoare reglajului secundar, pentru fiecare interval de dispecerizare se calculeaza energia de echilibrare corespunzatoare reglajului la crestere de putere si reducere de putere pe baza semnalelor primite la regulatorul central al OTS . Calculul se face conform procedurii TEL-.07.VI ECH-DN/257 - Calculul cantitatilor de energie de echilibrare in vederea decontarii serviciului de reglaj secundar.

Energia din ordinul de reglaj se considera si realizata integral.

6.3. Calculul energiei de echilibrare corespunzatoare reglajului tertiar realizate din ordinul de dispecer

6.3.1 Interpretarea selectiilor din ordinea de merit

6.3.1.1 Cazul selectarii doar a energiei de echilibrare corespunzatoare reglajului tertiar lent pe unitate dispecerizabila si interval de dispecerizare

Pentru unitatea dispecerizabila care a fost selectata pentru a livra energie de echilibrare corespunzatoare reglajului tertiar lent, pentru fiecare interval de dispecerizare se calculeaza soldul energiilor tuturor ordinelor de dispecer aferente energiilor de echilibrare corespunzatoare reglajului tertiar lent primite de unitatea dispecerizabila si se considera acest sold ordinul de dispecer aferent livrarii de energie de echilibrare corespunzatoare reglajului tertiar lent pe ora respectiva pentru  unitatea dispecerizabila.

6.3.1.2 Cazul selectarii doar a reglajului tertiar rapid pe unitate dispecerizabila si interval de dispecerizare

Pentru unitatea dispecerizabila care a fost selectata pentru a livra energie de echilibrare corespunzatoare reglajului tertiar rapid, pentru fiecare interval de dispecerizare se calculeaza soldul energiilor aferente tuturor selectiilor de energii de echilibrare corespunzatoare reglajului tertiar rapid primite de UD si se considera acest sold ordinul de dispecer aferent livrarii de energie de echilibrare corespunzatoare reglajului tertiar rapid pe ora respectiva pentru  unitatea dispecerizabila.

6.3.1.3 Cazul selectarii reglajului tertiar lent si rapid pe aceeasi  unitate dispecerizabila  si interval de dispecerizare.

Pentru unitatea dispecerizabila care a fost selectata pentru reglaj tertiar lent si rapid, pentru fiecare interval de dispecerizare se calculeaza soldul energiilor aferente tuturor selectiilor de reglaj tertiar lent si rapid primite de unitatea dispecerizabila. Energia rezultata se considera energie de echilibrare aferenta reglajului tertiar lent si se constituie in  ordinul de dispecer aferent reglajului tertiar lent pe intervalul de dispecerizare respectiv, pentru unitatea dispecerizabila.

6.3.2 Calculul energiei de echilibrare realizate din ordinul de dispecer

Daca pe intervalul orar unitatea dispecerizabila  selectata a participat la reglajul secundar se adauga la Notificarea Fizica valoarea realizata a energiei din ordinul de reglaj secundar si rezulta Notificarea Fizica cu  reglaj Secundar (NFS), reglaj secundar care poate fi pozitiv + sau negativ .

Se calculeaza diferenta dintre Valoarea Masurata ( M)  si  Notificarea Fizica cu reglaj Secundar . Notam aceasta diferenta cu DMNFS.

DMNFS=M-NFS

Daca valoarea energiei de reglaj secundar este nula atunci NFS = NF.

6.3.2.1 Calculul energiei de echilibrare realizate din ordinul de crestere si a dezechilibrului de la notificare

Daca DMNFS ≤ 0

energia de echilibrare realizata din ordinul de dispecer este considerata zero, conform fig. a).

Daca DMNFS > 0 , energia de echilibrare realizata din ordinul de dispecer se considera minimul dintre aceasta valoare (DMNFS) si ordinul respectiv, conform fig. b) si  c).

In figurile de mai jos sunt folosite urmatoarele notatii:

NF = enegia care trebuie livrata de unitatea dispecerizabila in intervalul de dispecerizare curent in concordanta cu notificarea fizica;

OD = soldul energiilor eferente tuturor ordinelor de reglaj tertiar primite de unitatea dispecerizabila in acest interval de dispecerizare;

M = valoarea masurata a energiei livrate de unitatea dispecerizabila;

ROD = energia de echilibrare realizata din ordinul de dispecer OD;

ΔP = diferenta intre energia masurata si energia care trebuia produsa in intervalul de dispecerizare curent (=dezechilibrul de la notificare);

DMNFS =diferenta dintre valoarea masurata si notificarea fizica cu reglaj secundar (+ sau -)

NFS= notificarea fizica corectata cu reglajul secundar

Fig. a)

Fig. b)

Fig. c)

6.3.2.2 Calculul energiei de echilibrare realizate din ordinul de scadere si a dezechilibrului de la notificare.

Daca DMNFS≥0, energia  de echilibrare realizata din ordinul de dispecer este considerata zero, conform fig. a).

Daca DMNFS<0, energia de echilibrare realizata din ordinul de dispecer se considera minimul valorilor luate in modul dintre aceasta valoare (DMNFS) si ordinul respectiv, conform fig. b) si c).

Fig. a)

Fig. b)

Fig. c)

# Text boxes

Compania Naţională  de  Transport

al Energiei Electrice

TRANSELECTRICA S.A.

Procedura avizată de ANRE cu				APROBAT

Avizul nr. 13 din 27 iunie 2006			DIRECTOR GENERAL,

ing. Stelian Alexandru GAL

PROCEDURA OPERAŢIONALA

#### Algoritm de calcul al energiei de echilibrare realizate din ordinul de dispecer  si al dezechilibrului de la notificare

COD:TEL-.07.VI ECH-DN/271

Revizia: zero

Exemplar nr.:

Avizat: Director Adj. UNO – DEN –  ing. Marian Cernat

Verificat: ing. Laurentiu Urluescu

### Intocmit: ing. Mircea Anton

Drept de proprietate:

Prezenta procedura este proprietatea Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice

TRANSELECTRICA SA. Multiplicarea şi utilizarea partiala sau totala a acestui document este permisă

numai cu acordul scris al conducerii TRANSELECTRICA SA.

- iunie 2006 –

DMNFS{

NF

OD {

}∆P

OD {

} ΔP

M

ROD= M-NFS

ΔP= M - (NFS + OD)

DMNFS = M – NFS > 0

t

1h

NFS

M

ROD= 0

ΔP= M -(NFS + OD)

DMNFS = M - NFS ≥ 0

t

1h

OD {

} ΔP

M

ROD= OD

ΔP=M - (NFS + OD)

DMNFS= M - NFS > 0

t

1h

NFS

} ΔP

NF

OD{

} DMNFS

M

ROD= M - NFS

ΔP=  M -(NFS + OD)

DMNFS =M –NFS < 0

t

1h

NF

} ΔP

}OD

M

ROD= OD

ΔP= M- (NFS + OD)

DMNFS =M - NFS <0

t

1h

NFS

NF

NFS

NFS

DMNFS {

} DMNFS

} DMNFS

NF

DMNFS{

M

OD {

}ΔP

NF

ROD= 0

ΔP= M - (NFS + OD)

DMNFS =M - NFS ≤ 0

t

1h

NFS