AUDITU

## LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR

Documentul revizuit:

1. Selectarea pentru oprire a unitatilor dispecerizabile

2.Cod: TEL-.07.VI ECH-DN/259

| Nr. rev | Conţinutul reviziei | Autorul reviziei |
| --- | --- | --- |
|  |  | Nume şi prenume | Semnătura / Data |

C U P R I N S

|  |  | Pag |
| --- | --- | --- |
| Pagina frontală | ............................................................... | 1 |
| Lista de control a reviziilor | ............................................................... | 2 |
| Cuprins | ............................................................... | 3 |
| 1. Scop | ............................................................... | 4 |
| 2. Domeniu de aplicare | ............................................................... | 4 |
| 3. Definiţii şi prescurtări | ............................................................... | 4 |
| 4. Documente de referinţă | ............................................................... | 4 |
| 5. Responsabilităţi | ............................................................... | 4 |
| 6. Modul de lucru | ……….................................................... | 4 |

- SCOP

Procedura are ca scop stabilirea modului în care se face selectia pentru oprire a unitatilor dispecerizabile in caz de necesitate.

- DOMENIU DE APLICARE

Prezenta procedură se aplică de către Operatorul de Transport şi de Sistem in cadrul procesului de selectare pentru reducere de putere, ca o subrutina a reglajului tertiar lent pentru reducere de putere.

- DEFINITII ŞI PRESCURTARI

  - Definiţii

3.1.1.	Conform Codului Tehnic al Reţelei Electrice de Transport

3.1.2.	Conform Codului Comercial al Pieţei Angro de Energie Electrică

3.2.	Prescurtări

3.2.1.	Conform Codului Comercial al Pieţei Angro de Energie Electrica

    - PRE– Parte Responsabila cu Echilibrarea

    - PPE- Participant la Piaţa de Echilibrare

    - OTS – Operatorul de Transport şi de Sistem – TRANSELECTRICA S.A.

    - OPE – Operatorul  Pieţei de Echilibrare

4.	DOCUMENTE DE REFERINŢǍ

  - Codul Comercial al Pieţei Angro de Energie Electrică

  - Codul Tehnic al Reţelei Electrice de Transport

  - Ghidul de utilizare al Platformei de Programare, disponibil pe site-ul Operatorului Pieţei de Echilibrare

  - Manualul Calităţii al CNTEE Transelectrica SA, cod TEL-MC-ISO

- RESPONSABILITǍŢI

5.3. Operatorul de Transport si de Sistem:

Stabileste situatiile cand se aplica prezenta procedura si aplica  prevederile prezentei     proceduri .

5.2. PPE, respectiv PRE sunt responsabile pentru corectitudinea informatiilor pe care au obligatia sa le transmita la OTS in conformitate cu prevederile Codului Comercial al Pietei Angro de Energiei Electrica.

5.3. Operatorul Pieţei de Echilibrare:

Verifică şi validează informatiile primite de la PPE, respectiv PRE.

- MODUL DE SELECTIE PENTRU OPRIRE A UNITATILOR DISPECERIZABILE

Dupa inchiderea zilei de tranzactionare  OTS , in caz de necesitate, stabileste pe anumite intervale orare ale zilei de livrare ordinea de merit la oprire a unitatilor dispecerizabile.

5.1.	Atunci cind este identificata necesitatea opririi de Unitati Dispecerizabile pentru un bloc de timp compus din unul sau mai multe intervale de dispecerizare, se va crea o ordine de merit in care oprirea unitatilor dispecerizabile va apare indiferent daca notificarile fizice sunt sau nu egale in intervale de dispecerizare diferite.

5.2.	Pentru ordinea de merit la oprire pot fi selectate toate unitatile dispecerizabile sau numai unitatile dispecerizabile cu timp de pornire mai mare de 15 minute (calificate pentru reglaj tertiar lent).

De exemplu, in cazul in care disponibilul de energie de reglaj tertiar rapid devine insuficient  pentru siguranta functionarii SEN pe blocul de timp respectiv (rezerva de reglaj tertiar rapid la orele de varf de sarcina este mai mica decat cea necesara conform Codului RET)  din aceasta noua ordine de merit se vor elimina unitatile dispecerizabile care au timp de pornire mai mic de  15 minute  (unitati dispecerizabile care pot furniza reglaj tertiar rapid).

5.3.	Pentru fiecare Unitate Dispecerizabila care intra in aceasta Ordine de Merit, pentru fiecare interval de dispecerizare al blocului de timp vor fi luate in considerare:

- productia notificata a Unitatii Dispecerizabile (Notificarea Fizica)

- perechile pret-cantitate din ofertele zilnice de energie de echilibrare pina la nivelul la care suma cantitatilor din perechile pret/ cantitate este egala cu notificarea fizica

(figura 1)

P

Figura 1.

5.4.	Pentru fiecare interval orar puterea care va fi oprita este puterea notificata iar costul de oprire al acestei puteri este suma produselor intre perechile pret si cantitate. (figura 2)

P

(n)

3

2

1

Figura 2

  - Procesul se reia cu urmatorul interval de dispecerizare al blocului de timp pentru unitatea dispecerizabila respectiva pina la epuizarea tuturor intervalelor de dispecerizare din blocul de timp (figura 3).

Figura 3

In acest moment sunt calculati urmatorii indicatori:

Procesul se reia pina la epuizarea tuturor unitatilor dispecerizabile care intra in ordinea de merit.

Pe baza acestui ultim indicator (Pretul mediu pe MWh oprit) se creeaza ordinea de merit in sens descrescator al acestui pret. Ordinea de selectare din acesta ordine de merit se face  incepand cu unitatea dispecerizabila cu pretul cel mai mare tinand cont de urmatoarele conditii tehnice:

  - se va urmari,  pe cat posibil, functionarea fiecarei centrale termo cu minimum un cazan;

  - se va prefera mentinerea in rezerva a unor grupuri  (cazane) fata de oprirea altora, chiar daca acest lucru nu respecta intocmai  ordinea de merit;

  - se va evita oprirea grupurilor care ar introduce congestii de retea;

  - volumul opririlor se va stabili astfel incat sa existe suficienta rezerva tertiara rapida la orele de varf (cf. pct.5.2) si , in acelasi timp, sa se poata prelua golurile de sarcina fara alte opriri de grupuri termo.

# Text boxes

Compania Naţională  de  Transport

al Energiei Electrice

TRANSELECTRICA S.A.

Procedura avizată de ANRE cu				APROBAT

Avizul nr. 41/11 noiembrie 2005			DIRECTOR GENERAL,

ing. Ion Merfu

PROCEDURA OPERAŢIONALA

Selectarea pentru oprire a unitatilor dispecerizabile

COD:TEL-.07.VI ECH-DN/259

Revizia: zero

Exemplar nr.:

Avizat: Director Adj. UNO – DEN –  ing. Marian Cernat

Verificat: ing. Laurentiu Urluescu

### Intocmit: ing. Mircea Anton

Drept de proprietate:

Prezenta procedura este proprietatea Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice

TRANSELECTRICA SA. Multiplicarea şi utilizarea partiala sau totala a acestui document este permisă

numai cu acordul scris al conducerii TRANSELECTRICA SA.

- august 2005 –

Start time

Cantitate (MW)

Notificarea fizica a U.D.

Stop time

t

Interval (h)

Perechi pret cantitate pentru un interval

Putere pe un interval orar

Cantitate (MW)

Notificarea fizica

Perechi pret/cantitate

Puterea pe interval

Puterea=

+

Oferta de oprire=

+

Start time

Stop time

Start time

Stop time

Energia oprita[MWh]= aria

Oferta de oprire [lei]=

unde :

i=nr perechii pret-cantitate din intervalul j;

j=nr intervalului orar;

n=nr de perechi pret –cantitate din intervalul j;

m=nr. de intervale orare;

Pji=pretul cantitatii de energie pe intervalul ji;

Qji=cantitatea de energie  pe intervalul ji.

P[MW]

1

2

3

(n)

1

2

3

4

t[h]

(m)

j

i

(m)

t[h]